ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Газового инфракрасного обогревателя

E ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

мобильный газовый обогреватель

Это универсальный и мобильный обогреватель, который позволит быстро и экономично согреть нужное Вам помещение.

1. Как установить баллон.

а) Достаньте обогреватель из коробки.

б) Снимите заднюю панель.

в) Открутите транспортировочные болты, внутри корпуса обогревателя, которые удерживают    съёмную панель.

г) Газовый баллон должен быть расположен так, чтобы отверстие клапана выходило наружу для свободного доступа к крану.

д) На газовый баллон накрутите редуктор против часовой стрелки, при этом вентиль должен находится в положении закрыто.

2. Включение газового обогревателя.

а) Откройте вентиль газового баллона, повернув его против часовой стрелки на 1-1,5 градуса.

б) Нажмите и поверните ручку управления в положение I (минимальное)

в) Одновременно нажмите несколько раз кнопку зажигания до появления пламени

г) Удерживайте ручку управления еще в течение 10-15секунд после зажигания. Если при отпускании кнопки пламя гаснет, повторите еще раз.

3. Замена баллонов с пропаном.

Замена баллонов с пропаном производится при погашенном пламени, Используется только газ пропан.

а) Плотно закрыть клапан подачи пропана на газовом баллоне.

б) Снять шланг с регулятором с баллона.

в) Подсоединить шланг с регулятором к новому баллону с пропаном. Плотно затянуть.

г) Проверить все соединения на утечку.

4. Газовый обогреватель с электрическим элементом нагрева

Модели с приставкой EL снабжены электрическим элементом мощностью 3х400 Вт. Это позволяет использовать нагреватель даже при отсутствии газа.

Возьмите провод с вилкой (230 V – 50 Hz) подсоедините его к соответствующему источнику питания.

Для включения электрического нагревателя используйте выключатель на панели управления прибора.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если Вы подозреваете, что нагреватель протекает, перекройте вентиль баллона и свяжитесь со своим местным газовым специалистом. НЕ пытайтесь определить местонахождение источника утечки открытым пламенем, но, если необходимо, определите место утечки по запаху или с помощью мыльной воды.

6. Технические характеристики

| Положение регулятора | Номинальная тепловая мощность кВт | Номинальный расход топлива |
| --- | --- | --- |
| На III уровне мощности | 4.20 кВт | 298 г/ч |
| На II уровне мощности | 2.60 кВт | 185 г/ч |
| На I уровне мощности | 1.20 кВт | 085 г/ч |

7. Гарантийное обслуживание

При обнаружении в товаре скрытых дефектов заводского характера, покупатель имеет право на их бесплатное устранение в течение 12 месяцев с момента поступления прибора в пользование к покупателю (в соответствии с датой продажи указанной в гарантийном талоне и кассовом чеке). Гарантийное обслуживание производится в уполномоченных изготовителем пунктах сервисного обслуживания.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- Нарушение условий по эксплуатации

- Механические повреждения

- Воздействия и попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, цементной пыли и прочее

- Неправильно заполненного гарантийного талона (отсутствие даты продажи и/или печати продавца) а также отсутствие сопроводительных документов (чеки, квитанции)

- Следы вскрытия прибора покупателем или другими лицами не уполномоченными на это.

- Использование неправильного типа газа или низкое качество газа

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Горелка горит слабо или не зажигается | 1. Недостаточное давление газа в баллоне. 2. Клапан на баллоне с пропаном перекрыт. 3. Неисправный газовый клапан. | 1. Проверьте давление баллона с пропаном. При необходимости замените баллон. 2. Откройте клапан на баллоне с пропаном. 3. Устраняется специалистами ремонтных мастерских. |
| Отсутствует искра зажигания | 1. Электрод поврежден или вышел из строя. 2. Провод воспламенителя отсоединен или плохо подключен. 3. Провод воспламенителя поврежден. | 1. Замените электрод. 2. Присоедините или закрепите провод. 3. Замените провод. |
| Горелка работает с перебоями | 1. Недостаточно газа в баллоне 2. Горелки забиты | 1. Заправьте или замените баллон 2. Очистите горелку, когда она остынет |

# Text boxes

2. Одежда или другие вещи должны быть далеко от нагревателя. Помимо пожарной опасности, это также уменьшит теплоотдачу.

1. Всегда используйте обогреватель в соответствии с инструкцией.

Сохраните инструкцию для использования в будущем.

4. Не перемещайте обогреватель когда он включен.

3. Не ставьте обогреватель вблизи со шторами, или мебелью.

5. Не перемещайте обогреватель вдоль стены или рядом с  легко воспламеняющимися материалами. Минимальное расстояние до обогревателя должно составлять: 20 см от задней и боковых сторон и 1,5 м впереди. Тепловое излучение должно быть направлено в центр комнаты. Так как обогреватель оборудован колесиками и может легко передвигаться, то при его использовании надо уделять особое внимание если у Вас дома находятся маленькие дети  или домашние питомцы.

6. В случае утечки газа, нагреватель немедленно выключается.

Не отключайте регулятор на баллоне, пока все пламя не погаснет. Проверьте все газовые соединения мыльным раствором. В местах утечки газа мыльный раствор будет пузыриться. Если утечка не найдена, обратитесь к дилеру.